## Slide 1
GESTÃO DE FROTA · TELEMETRIA
Gestão de Média de
Combustível
ROTA Transportes — Itabuna
Boletim de telemetria: 08/09/2026 a 14/09/2026 · Apresentação executiva
ROTA Transportes · Itabuna — Gestão de Média de Combustível

## Slide 2
Contexto e objetivo
O que foi analisado e por quê
Fonte de dados
Boletim diário de telemetria (média de consumo, distância, litros) cruzado com o cadastro oficial de frota (Base_Frota).
Período
08/09/2026 a 14/09/2026 — confirmado pelas datas dos registros, sem divergência.
Metodologia de km/L
Sempre km totais ÷ litros totais nos dias com reporte — nunca a média das médias diárias.
Objetivo
Medir eficiência real, identificar oportunidades de economia e auditar a continuidade do reporte de telemetria.
Achado de governança de dados: o cadastro oficial (Base_Frota) cobre apenas 29% dos 271 veículos que efetivamente rodaram na semana sob a mesma operação. Os demais 192 veículos ficam fora de qualquer gestão de eficiência até o cadastro ser atualizado.
ROTA Transportes · Itabuna — Gestão de Média de Combustível
2

## Slide 3
A frota em números
Indicadores consolidados do período — veículos válidos (Base_Frota)
Km rodados
88.056
dias com reporte
Litros consumidos
29.872
telemetria
Km/L real da frota
2,95
km ÷ litros
Custo total (ref.)
R$ 179.232,72
a R$ 6,00/L
Economia potencial
R$ 14.866,20
2.478 L estimados
Sem reporte / pararam
14
de 79 veículos
ROTA Transportes · Itabuna — Gestão de Média de Combustível
3

## Slide 4
km/L real por Unidade Operacional
Comparação entre grupos operacionais equivalentes (km ÷ litros)
Chart: km/L
| CONQUISTA | ILHÉUS | ITABUNA
km/L real | 2.6 | 2.92 | 3.03
Leitura
Melhor km/L: ITABUNA (3.03 km/L).
Menor km/L: CONQUISTA (2.60 km/L) — investigar se reflete perfil de rota (relevo/trânsito) antes de comparar como "pior desempenho".
Metas por Modelo × Unidade são sugestões iniciais (mediana do próprio grupo) — ver planilha, aba Metas.
ROTA Transportes · Itabuna — Gestão de Média de Combustível
4

## Slide 5
Continuidade do reporte de telemetria
Classificação dos veículos válidos pela sequência de reportes de média na semana
Chart: 
| Reporte contínuo | Retomado | Intermitente | Deixou de reportar | Sem reporte (total)
Veículos | 52 | 12 | 1 | 4 | 10
Prioridade de verificação
4 veículos pararam de reportar e seguem sem dado até o fim do período. 10 não reportaram a semana inteira, alguns rodando mais de 2.000 km sem qualquer dado de consumo.
"–" = telemetria não importou a média · qualquer número, inclusive 0,00, conta como reporte.
ROTA Transportes · Itabuna — Gestão de Média de Combustível
5

## Slide 6
Ranking de oportunidades
Veículos prioritários — maior risco/economia potencial estimada
Prefixo | Placa | Classificação | Km sem reporte | Último registro
R10175 | OZG5113 | Deixou de reportar | 0,0 km | 14/09/2026
R10185 | OZG6088 | Deixou de reportar | 0,0 km | 14/09/2026
R7545 | OZT9896 | Deixou de reportar | 0,0 km | 14/09/2026
R7555 | OZT8368 | Deixou de reportar | 0,0 km | 13/09/2026
R7565 | OZT0656 | Sem reporte em todo o período | 2.893,8 km | 14/09/2026
R6815 | NZO9187 | Sem reporte em todo o período | 2.397,5 km | 14/09/2026
Lista completa (79 veículos, com km/L, meta, desvio e economia) disponível na planilha — aba Analise_Consumo — e no painel HTML interativo.
ROTA Transportes · Itabuna — Gestão de Média de Combustível
6

## Slide 7
ACHADO DESTACADO
Consumo de combustível sem quilometragem registrada
Veículo
R7045 / OUO0218
7 dias, MBB — Conquista
Distância / Km-L reportados
0,00 km
0,00 Km/L em todos os 7 dias
Litros consumidos (telemetria)
856,5 L
na semana — fisicamente incompatível com 0 km
Leitura: sugere falha do sensor de distância/GPS, ou consumo de uma operação não capturada pelo hodômetro (ex.: geração auxiliar). Nenhuma causa mecânica foi confirmada — recomenda-se verificação em campo antes de qualquer ação ou penalização.
ROTA Transportes · Itabuna — Gestão de Média de Combustível
7

## Slide 8
Recomendações
Ações sugeridas, por ordem de prioridade
1
Atualizar a Base_Frota
Cadastrar (ou excluir formalmente) os 192 veículos que rodam fora dela hoje — 71% da operação real fica fora da gestão.
2
Verificar veículos sem reporte
Priorizar os que "deixaram de reportar" e os que rodaram >1.000 km sem nenhum dado de consumo na semana.
3
Corrigir cadastro de placas
Confirmar a placa do prefixo R7085 (corrompida) e investigar a divergência de placas do prefixo R6755.
4
Inspecionar sensor do R7045
Consumo relevante registrado com 0 km e 0,00 Km/L o período inteiro — checar hodômetro/GPS antes de qualquer conclusão.
5
Definir metas e preço oficiais
Substituir a meta sugerida (mediana) e o preço de referência do diesel pelos valores oficiais na aba Metas.
6
Repetir a análise semanalmente
Acompanhar tendência e medir o efeito das ações corretivas com o mesmo painel e planilha.
ROTA Transportes · Itabuna — Gestão de Média de Combustível
8

## Slide 9
Como manter isto atualizado
1
Exportar o novo boletim semanal de telemetria no mesmo formato (colunas e nomes de aba).
2
Colar os dados na aba do boletim da planilha — as fórmulas de km/L, custo e economia recalculam automaticamente.
3
Revisar a aba Metas (preço do diesel e metas por modelo/operação) a cada período.
4
Reabrir o painel HTML (mesma pasta) para visualizar filtros, mapa de calor e ranking atualizados.
Economia potencial é sempre uma estimativa. Nenhuma causa mecânica ou responsabilidade de motorista foi atribuída nesta análise.
ROTA Transportes · Itabuna — Gestão de Média de Combustível
9